乾 燥 設 備 の 定 期 自 主 検 査 記 録（案）

（労働安全衛生規則　第二百九十九条の乾燥設備定期自主検査の規定による）

社名　　　　　　　　　　工場名

|  | 承認 |  | 作業主任者 | 点検者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 査印欄 |  |  |  |  |

| Ⅰ 検査機種名 (管理No等) |  |
| --- | --- |
| Ⅱ 検査実施年月日 | 年 月 日 |
| Ⅲ 本記録保管期間（3年） | 年 月 日 まで |
| Ⅳ 検査結果 |
| No. | 点検すべき事項 | 具体的点検個所・方法 | 結果 (○･△･×) | 補修 (要･否) |
| １ | 内面及び外面並びに内部のたな、わく等の損傷、変形及び腐食の有無 | 内部の変形、固定物の外れはないか（目視､触診） 腐食､ さびはないか（目視） |  |  |
| ２ | 危険物乾燥設備にあっては、乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを排出するための設備の異常の有無（対象：石油系乾燥機、石油系ドライクリーナー） | 排気ﾀﾞｸﾄにﾘﾝﾄ堆積、異物がないか（目視） 排気ﾌｧﾝは正常か （排気の確認） |  |  |
| ３ | 労働安全衛生規則第二百九十四条第六号の乾燥設備にあっては、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無（熱源がガスのものに限り、熱源が蒸気・電気のものを除く） | バーナー部に異物等がないか（目視） 排気ﾌｧﾝは正常か（排気の確認） |  |  |
| ４ | のぞき窓、出入口、排気孔等の開口部の異常の有無 | 排気ﾀﾞｸﾄにﾘﾝﾄ堆積、異物はないか（目視） |  |  |
| ５ | 内部の温度の測定装置及び調整装置の異常の有無 | 内部の温度表示は正常か（目視） 運転し、衣類の乾燥状態が正常か |  |  |
| ６ | 内部に設ける電気機械器具又は配線の異常の有無 | 機械内部の配線に傷等がないか（目視） |  |  |
| 補修内容 | No. |  | (注1) ○:良好につき補修不要 △:都度判断 ×:不良につき要補修 (注2) 毎年1年以内に実施のこと |

（上記内容は、2007年1月現在の内容です。安全衛生規則の改定があれば、それに従ってください。）